## Slide 1: Потактовая симуляция
Григорий Речистов
grigory.rechistov@phystech.edu
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
Notes: 09.12.2013

## Slide 2: Вопросы
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
2
Свойства «исполняющей» модели (процессор)
Свойства «неисполняющей» модели
Может ли процессор быть промоделирован «неисполняющим» образом?

## Slide 3: На предыдущих лекциях
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
3
Функциональная модель процессора
  Один агент, события на каждом шаге
DES
  Много агентов, события «асинхронны», не на каждом шаге

## Slide 4: Внутреннее устройство
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
4
Иллюстрация взята из [1], стр. 398

## Slide 5: DES для потактовых моделей
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
5
Симулируемое время
Tsim

## Slide 6: Проблемы
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
6
DES – работает, но предоставляет не ту абстракцию
  Хочется видеть «течение» данных между узлами
Мы имеем систему, в которой
  Много устройств
  Много событий – на каждом такте (почти) все устройства меняют состояние и обмениваются данными

## Slide 7: Моделируемая система
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
7

## Slide 8: Особенности
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
8
Различная длительность стадий
Множественные входы
Множественные выходы
Обратные дуги передачи сигналов

## Slide 9: Проблемы
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
9
Длительность одной операции у разных узлов могут быть различными
Как проверять готовность «медленных» узлов?
Результаты обработки данных должны появляться не ранее, чем на такте, следующим за текущим
Нельзя в произвольном порядке обновлять состояние блоков

## Slide 10: Абстрагируемся
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
10
Отделим:
Функции узлов
Время, затрачиваемое на их выполнение
Внутреннее состояние узлов

## Slide 11: Функциональный элемент
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
11
Результат готов «мгновенно» при наличии входных данных
F(x)

## Slide 12: Порт
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
12
Очередь фиксированной задержки
Ширина N бит, задержка 1 такт
1 цикл
Данные N бит

## Slide 13: Правило
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
13
Функции не могут соединяться непосредственно друг с другом
F1(x)
F2(x)
F3(x)

## Slide 14
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
14
Симуляция с портами

## Slide 15: Как понять, готовы ли входные данные?
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
15
Ready: 1 bit
Data: N bits

## Slide 16: Полоса пропускания и латентность в терминах портов
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
16
В линии может быть больше одной транзакции в пути
L = 5 тактов
Bw = 32 бит/такт
32 бит

## Slide 17: Как это работает?
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
17
Раздельные стадии
  симуляция функций
  симуляция передачи результатов

## Slide 18: Симуляция. Шаг № 1 – функции
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
18

## Slide 19: Симуляция. Шаг № 2 – передача данных
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
19

## Slide 20: Преимущества
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
20
Внутри одной стадии порядок вызова устройств неважен
Гибкая расширяемость
Изолированность узлов позволяет иметь параллельные реализации симулятора

## Slide 21: Вложенность абстракции
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
21
F1(x)
F2(x)
F2(F1(x))

## Slide 22: Могут ли функциональные элементы иметь память?
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
22
F1(x)
Вход
Результат
Память
Комбинационные и последовательностные логические устройства

## Slide 23: Модель задержек
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
23
F(x)
Функциональная
модель
Модель
задержек
Архитектурное состояние
Длительность перехода

## Slide 24: Реализации на FPGA
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
24
Схожая структура хозяина и моделируемой системы
Возможность сделать параллельную реализацию модели
Однако добиться соотношения «1 такт FPGA == 1 такт модели» затруднительно
Модель может и не вместиться на чип

## Slide 25: Схема № 1
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
25
На работу каждого узла отводится N тактов – по скорости самого медленного узла
Фиксируем-ограничиваем скорость модели сверху

## Slide 26: Схема № 1
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
26

## Slide 27: Схема № 2
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
27
Каждый узел сообщает о готовности результатов центру синхронизации
По готовности всех узлов продвигается симулируемое время
Дополнительная сложность в синхронизации

## Slide 28: Схема № 2
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
28

## Slide 29: Схема № 3
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
29
Используем порты
Каждое устройство независимо от остальных
Текущий такт передаётся как часть информации по портам

## Slide 30: Рекомендуемая литература
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
30
Дэвид Паттерсон и Джон Хэннесси. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем. 4-е изд. Питер, 2012.
Joel Emer, Pritpal Ahuja, Eric Borch, Artur Klauser, Chi-Keung Luk, Srilatha Manne, Shubhendu S. Mukherjee, Harish Patil, Steven Wallace, Nathan Binkert, Roger Espasa, Toni Juan. Asim: A Performance Model Framework // Computer 35 (2002), p. 68–76.
Ю. В. Байда. Методы разработки и тестирования аппаратных потактовых моделей микропроцессоров на программируемых логических интегральных схемах. Дисс. к.т.н. 2013

## Slide 31: На следующей лекции:
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
31
Контрольная работа!
Начало в 18:30 в 108 РТ

## Slide 32: Спасибо за внимание!
Все материалы курса выкладываются на сайте лаборатории:
http://iscalare.mipt.ru/material/course_materials/
Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
32
Notes: 09.12.2013

## Slide 33
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
33
Абстракции
Алгоритм моделирования
Связи с функциональной моделью